## Slide 1: GNURADIO
Alexis cote

## Slide 2: ¿QUÉ ES GNURADIO?
Software Open Source
01
Procesamiento de señales
02
Compatible con Hardware RF
03
Para crear o simular radios de Software
04
Análisis e investigación de comunicaciones inalámbricas y sistemas de radio
05

## Slide 3: Radio Software
Sistemas de radio que realiza procesamiento de señales desde software
No se requiere de circuitos integrados
Simulador
Se utiliza en gran variedad de aplicaciones

## Slide 4: Hardware RF
Hardware de Radio Frecuencia
Componentes diseñados para:
Transmisión
Recepción
Procesamiento
¿De qué? De señales RF
Comunicación inalámbrica
IoT

## Slide 5: INSTALACIÓN

## Slide 6: ¿COMPATIBILIDAD?
Debian ≥ v12
Ubuntu v20.04, 22.04 y ≥ 22.04
Linux Mint ≥ v21.1
Raspberry Pi OS 64bit ≥ 2021-10-30
Fedora ≥ v39
Windows
MacOS

## Slide 7: Ubuntu nativo, Ubuntu VM, Ubuntu Windows
Abrir terminal y actualizar SO
$ sudo apt-get update –y && sudo apt-get upgrade -y
Ejecutar comando de instalación
$ sudo apt-get install gnuradio -y
Crear script SH de ejecución en la carpeta Documentos
$ vim gnuradio.sh
#!/bin/bash
gnuradio-companion &
$ chmod +x gnuradio.sh

## Slide 8
UBUNTU NATIVO, UBUNTU VM
Crear el siguiente Script
$ vim ~/.local/share/applications/gnuradio.desktop
ini
[Desktop]
Name=GNURADIO
Exec=/home/usuario/Documentos/gnuradio.sh
Type=Application
Terminal=False
Icon=utilities-terminal
$ chmod +x ~/.local/share/applications/gnuradio.desktop

## Slide 9: WARNING EJECUCIÓN PRIMER PROGRAMA
Cuando se ejecute el primer programa en GNURADIO puede aparecer el siguiente error
Warning: missing xterm executable
Darle “Aceptar” y esperar la ejecución
Si al darle “Aceptar” tienen problemas realizar las siguientes modificaciones

## Slide 10
Investigar qué emulador tenemos en nuestra terminal (gnome-terminal, tillix, konsole, etc)
Podemos ejecutar en terminal which seguido de los nombres de emuladores, el comando que nos retorne como respuesta el nombre del emulador será el que estamos usando.
Ejecutar en terminal (si no existe grc.conf colocar el nombre del archivo de extensión .conf)
$ vim ~/.gnuradio/grc.conf
Ya dentro del archivo deberemos agregar al inicio o al final las siguientes líneas
[grc]
xterm-ejecutable=nombre_emulador_previamente_investigdo
Volvemos a GNURADIO y ejecutamos de nuevo el programa